МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________ Л. А. Гурьева

«____» _____________ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

«Средства автоматизации и управления»

Наименование ООП ВО:"Автоматизация технологических процессов и производств"

Направление подготовки: 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств"

Направленность (профиль) :"Автоматизация технологических процессов и производств"

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная.

Факультет:Транспортно-технологический

Кафедра: ФиАТПиП

Разработчик доцент кафедры ФиАТПиП   ______________ Сундуков Е.Ю

Зав. кафедрой _ профессор кафедры ФиАТПиП _____________________ Асадуллин  Ф.Ф.

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Сыктывкар 2021

Содержание

| 1 | Область применения……………………………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цели и задачи фонда оценочных средств…………………………………………….. |  |
| 3 | Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП……………………………………………………………………………………… |  |
|  | 3.1 | Перечень компетенций………………………………………………………….. |  |
|  | 3.2 | Этапы формирования компетенций…………………………………………… |  |
| 4 | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных- этапах их формирования………………………………………………………………. |  |
| 5 | Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП |  |
| 6 | Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, |  |
| 7. | Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов. |  |

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цель дисциплины  «Средства автоматизации и управления» (САиУ)-  овладение бакалаврами   теоретических и практических основ  по конструкции, принципу действия  и использованию типовых технических электрических, электронных и пневматических средств автоматизации  в системах автоматического и автоматизированного контроля и  управления технологическими процессами и  производствами.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Задачи дисциплины  «Средства автоматизации и управления»:

- изучить - конструкцию и принцип действия  современных типовых технических средств автоматизации  и управления, их  статические и динамические характеристики   и  условные графические обозначения типовых технических средств автоматизации на  функциональных и принципиальных схемах автоматизации и управления;

- освоить основы теории расчетов по выбору   типовых технических средств автоматизации  и управления для конкретных условий эксплуатации;

- научиться применять  условные графические обозначения типовых технических средств автоматизации и управления на  функциональных и принципиальных схемах автоматизации и управления;

- разрабатывать методику  и схемы поверки  основных типовых технических средств автоматизации  и управления;

- использовать прикладные программы для расчета и анализа  процессов  технических средств автоматизации и управления.

Для полноценного усвоения учебного материала по САиУ студентам необходимо иметь прочные знания по дисциплинам "Математика", "Информационные технологии" и учебной практике.

Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы для выполнения научно-исследовательской работы и выпускной работы бакалавра.

- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

3.1. Перечень компетенций

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практическом освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем (ПК-7)

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные принципы формулировки задачи научного исследования ;

- методы проведения экспериментальных и теоретических исследований;

- основы теории планирования эксперимента;

Уметь:

- использовать современные методы создания распределенных АСУТП и человеко-машинного интерфейса;

- проводить патентный поиск и оформлять заявки на изобретение и рационализаторское предложение.

Владеть:

- умением компьютерного выполнения чертежей;

- умением использовать компьютерные программы в решении производственных задач;

- способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-8)

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные технологии производства продукции и потенциальные возможности их автоматизации;

- основы теории автоматического управления;

- классификацию систем автоматического управления;

- основные принципы автоматического регулирования и управления процессами;

- элементы автоматических систем управления, элементы автоматического регулирования, автоматические ресурсы.

Уметь:

- формулировать основные понятия по автоматизации технологических процессов;

- разрабатывать схемы систем автоматического регулирования технологических объектов ;

- производить расчёты по определению расхода жидкости через регулирующий орган;

- рассчитывать скоростные характеристики пневматических исполнительных элементов;

- пользоваться условными обозначениями аппаратуры и вспомогательных устройств автоматического контроля и регулирования при разработке схем автоматизации объектов.

Владеть:

современными подходами к созданию автоматизированных систем управления технологическими процессами с использованием микропроцессорных средств управления.

- способностью участвовать в работах по практическому техническому оснащению рабочих мест, размещению основного и вспомогательного оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний, а также по их внедрению на производстве (ПК-30).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: теорию для разработки интегрированных систем проектирования и управления с использованием SCADA-систем;

Уметь: разрабатывать проект автоматизации технологического процесса;

Владеть: навыками изучения программно-технических средств для построения интегрированных автоматизированных систем управления.

- 3.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

|  | Уровни сформированности компетенции | Основные признаки уровня |
| --- | --- | --- |
| ПК-8 | Пороговый | Предполагает способность воспроизводить типовые ситуации, использовать их в решении простейших задач. На этом уровне рассматриваются только модельные представления, описывающие достаточно ограниченный круг экспериментальных ситуаций. Знать: определение и состав ИАСУ; Уметь: осуществлять расчёт задания и настройку регуляторов; Владеть: способен организовывать работы по анализу и оценке производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, автоматизацию производства, результатов деятельности производственных подразделений, разработке оперативных планов их функционирование; |
|  | Продвинутый | Предполагает способность решения сложных задач, требующих знания всей дисциплины. Знать: как работать с информацией; Уметь: решать задачи текущего, перспективного и календарного планирования; Владеть: способен участвовать в постановке и модернизации отдельных лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; |
|  | Высокий | Предполагает способность к построению и анализу развитой теоретической модели объекта или явления, фокусирующей внимание на отклонениях в поведении реальных прототипов от того, что прогнозируется простейшей теорией. Развитая модель показывает, как надо модернизировать теорию, чтобы согласие с экспериментом стало лучше, как расширить диапазон прогнозируемости теории. Знать: САиУ применяемые в отрасли, их функции и использование при проектирование в АСУ; Уметь: разрабатывать проект автоматизации технологического процесса; Владеть: способен участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и её качеством; |
| ПК-7 | Пороговый | Знать: основы теории автоматического управления; Уметь: формулировать основные понятия по автоматизации технологических процессов; Владеть: основными принципами создания автоматизированных систем управления. |
|  | Продвинутый | Знать: основные принципы автоматического регулирования и управления процессами; Уметь: разрабатывать схемы систем автоматического регулирования технологических объектов; Владеть: современными подходами к созданию автоматизированных систем управления технологическими процессами. |
|  | Высокий | Знать: элементы автоматических систем управления, элементы автоматического регулирования, автоматические ресурсы; Уметь: разрабатывать проект автоматизации технологического процесса; Владеть: современными подходами к созданию автоматизированных систем управления технологическими процессами с использованием микропроцессорных средств управления. |
| ПК-30 | Пороговый | Предполагает способность воспроизводить типовые ситуации, использовать их в решении простейших задач. На этом уровне рассматриваются только модельные представления, описывающие достаточно ограниченный круг экспериментальных ситуаций. Знать: стандартный состав комплекса технических средств системы автоматизации; Уметь: выбирать стандартные блоки автоматики и вычислительной техники в соответствии с техническим заданием; Владеть: навыками составления технического задания на проектирование системы автоматизации; |
|  | Продвинутый | Предполагает способность решения сложных задач, требующих знания всей дисциплины. Знать: основные типы промышленных контроллеров, структуры, характеристики; основные принципы организации связи промышленных контроллеров с объектами управления Уметь: использовать стандартные подходы при использовании промышленных контроллеров; Владеть: навыками проектирования технического обеспечения систем управления на базе типовых промышленных контроллеров |
|  | Высокий | Предполагает способность к построению и анализу развитой теоретической модели объекта или процесса, фокусирующей внимание на отклонениях в поведении реальных прототипов от того, что прогнозируется простейшей теорией. Развитая модель показывает, как надо модернизировать теорию, чтобы согласие с экспериментом стало лучше, как расширить диапазон прогнозируемости теории. Знать:Аппаратные и программные средства промышленных контроллеров; Уметь: выполнять проект технического обеспечения систем управления на базе типовых промышленных контроллеров; Владеть: Навыками работы с инструментальными средствами программирования промышленных контроллеров. |

- ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

- «Отлично» - от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» - от 70 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» - от 61 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

- «Неудовлетворительно» - 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лабораторных, лекционных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  сдачи отчета по лабораторным работам и тестирования по пройденному материалу.

Оценка качества освоения программы дисциплины АУЖЦП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговый экзамен по дисциплине. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине ОЛУ разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

10.1.1 Сдача отчёта по выполненным лабораторным работам

Студент должен выполнить 4 лабораторных работы. Основной формой контроля на лабораторных занятиях является допуск студентов к лабораторной работе и приём отчетов по работе. Студент не должен допускаться к выполнению работы до тех пор, пока он не продемонстрирует преподавателю готовность к работе, то есть понимание цели работы, методов достижения этой цели, знания теоретических основ предполагаемых измерений.

Подготовка к лабораторному занятию не должна сводиться к чтению соответствующего методического указания. Необходимо дополнительно проработать теоретический материал, лежащий в основе измерений, ответить на контрольные вопросы и подготовить заготовку отчёта. Эта заготовка должна включать:

 название лабораторной работы;

 цель работы;

 приборы и принадлежности;

 схему измерений;

 необходимые расчётные формулы;

 заготовки таблиц, которые будут заполняться в процессе выполнения работы.

Полученные и обработанные результаты измерений должны быть внесены в отчёт в процессе выполнения лабораторной работы. В конце отчёта должен содержаться вывод

- ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу, лабораторным занятиям.

Примерный вариант аудиторной контрольной работы

- Какой параметр позволяет защитить измерительный тракт от единичных помех?

А) Fb;

Б) SH;

В) KU.

- Что отбражает верхний цифровой индикатор в режиме работа?

А) Значение измеренной величины;

Б) Значение уставки;

В) Значение параметра.

- Какой тип логики применяется для управления работой "холодильника"?

А) Обратный гистерезис;

Б) П-образная логика;

В) U-образная логика.

- Что позволяет уменьшить трехпроводная схема подключения термопреобразователей сопротивления?

А) погрешность измерения;

Б) сопротивление проводов;

В) количество проводов.

- Для каких объектов управления Т-регуляторы обеспечивают хорошее качество регулирования?

А) объекты с малой инерционностью и без запаздывания;

Б) объекты с большой инерционностью и с малым запаздыванием;

В) объекты с малой инерционностью и с большим запаздыванием.

- Функция преобразования средства измерения относится к группе метрологических характеристик:

А) для определения результатов измерений;

Б) чувствительности к влияющим факторам;

В) динамических.

- Какие значения может принимать выходной сигнал двухпозиционного регулятора?

А) максимальное и минимальное;

Б) минимальное и среднее;

В) максимальное и среднее.

- В каких случаях применяются дифференциальные регулирующие устройства?

А) при отсутствии возмущающих воздействий на объект;

Б) при использования семисторной оптопары;

- Если переходная характеристика имеет большую колебательность, то это означает, что?

А) постоянная времени интегрирования слишком мала;

Б) постоянная времени итегрирования слишком велика;

В) пропорциональная составляющая слишком мала;

- На что влияет постоянная времени интегрирования?

А) на точность поддержания заданной уставки;

Б) на скорость выхода на уставку;

В) ни на что не влияет;

- По какому принципу работает выходное устройство ключевого типа при ПИД-регулировании?

А) по принципу широтно-импульсной модуляции;

Б) по принципу "нагревателя".

Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля

| № разделов дисциплин | Контролируемые дидак-тические единицы | Контролируемые компе-тенции (или их части) | Номер тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | Методы и средства авто-матизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством | ПК-8, ПК-7 | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4-8 | Техническое оснащение рабочих мест, размещение основное и вспомогательное обору-дование средств авто-матизации | ПК-30 | 4-11 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| Всего заданий | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 |
| Сумма баллов: |  | 10-11 | 8-9 | 6-7 | 0-5 |
| Уровень освоения компетенции |  | высокий | продвинутый | пороговый | не освоил |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра АТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Средства автоматизации и управления |
| Протокол № 2 от 12.10. 2016 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

- Дискретные и непрерывные объекты автоматизации.

- АЦП и ЦАП. Схемы сопряжения с интегральными микросхемами.

Преподаватель: 									Кочергин С.М.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра АТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Средства автоматизации и управления |
| Протокол № 2 от 12.10. 2016 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

- Пять уровней автоматизации производства и их задачи.

- Тензорезисторные датчики, реостатные датчики.

Преподаватель: 									Кочергин С.М.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра АТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Средства автоматизации и управления |
| Протокол № 2 от 12.10. 2016 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

- Основное назначение управляющих вычислительных комплексов.

- Гидроусилители и пневмоусилители. Гидрораспределители. Аппаратура регулирования     давления и расхода жидкости.

Преподаватель: 									Кочергин С.М.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра АТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Средства автоматизации и управления |
| Протокол № 2 от 12.10. 2016 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

- Устройство и работа программируемого контроллера.

- Применение электроприводов в АСУТП.

Преподаватель: 									Кочергин С.М.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра АТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Средства автоматизации и управления |
| Протокол № 2 от 12.10. 2016 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

- Проектирование АСУТП. Основные принципы построения; Основные задачи проектирования АСУТП.

- Принципы кодирования информации.

Преподаватель: 									Кочергин С.М.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра АТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Средства автоматизации и управления |
| Протокол № 2 от 12.10. 2016 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

- Этапы разработки, внедрение и надежность АСУТП.

- Моделирование технологических циклов.

Преподаватель: 									Кочергин С.М.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра АТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Средства автоматизации и управления |
| Протокол № 2 от 12.10. 2016 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

- Методы программирования управляющих устройств. Пять типов числового программного управления.

- Схемная реализация комбинационных схем на логических элементах.

Преподаватель: 									Кочергин С.М.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра АТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Средства автоматизации и управления |
| Протокол № 2 от 12.10. 2016 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

- Измерительные преобразователи и основные физические принципы их построения.

- Информационные сети Ethernet.

Преподаватель: 									Кочергин С.М.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра АТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Средства автоматизации и управления |
| Протокол № 2 от 12.10. 2016 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

- Сеть контроллеров и их дистанционное программирование.

- Язык программирования FBD

Преподаватель: 									Кочергин С.М.

ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра АТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Средства автоматизации и управления |
| Протокол № 2 от 12.10. 2016 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

- Этапы развития автоматизации и устройств управления. Аппаратные и программные устройства управления.

- Виды запоминающих устройств.

Преподаватель: 									Кочергин С.М.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра АТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Средства автоматизации и управления |
| Протокол № 2 от 12.10. 2016 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

- Электромагнитные реле. Основные параметры реле и их определения.

- Мультиплексоры и демультиплексоры. Мультиплексное и демультиплексорное дерево. Применение мультиплексоров в АСУТП.

Преподаватель: 									Кочергин С.М.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра АТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Средства автоматизации и управления |
| Протокол № 2 от 12.10. 2016 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

- Исполнительные механизмы. Принципы их построения.

- Типовые способы измерения технологических параметров

Преподаватель: 									Кочергин С.М.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра АТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Средства автоматизации и управления |
| Протокол № 2 от 12.10. 2016 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

- Структура АСУТП. Обмен информации внутри АСУТП.

- Устройство и работа программируемого контроллера.

Преподаватель: 									Кочергин С.М.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Многообразие изучаемых тем, видов занятий, индивидуальных способностей студентов, обуславливает необходимость оценивания знаний, умений, навыков с помощью системы процедур, контрольных мероприятий, различных образовательных технологий и оценочных средств. Перечень используемых образовательных технологий и оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлен в рабочей программе дисциплины. В следующей таблице представлено описание возможных видов контрольных мероприятий.

| Виды занятий и контрольных мероприятий | Оцениваемые результаты обучения | Описание процедуры оценивания |
| --- | --- | --- |
| Посещение лекций | Знание теоретического материала по пройденным темам | Проверка конспектов лекций, тестирование |
| Выполнение практических (лабораторных) работ | Основные умения и навыки, соответствующие теме работы | Проверка отчёта, защита выполненной работы, тестирование |
| Самостоятельная работа (выполнение индивидуальных, дополнительных или творческих заданий) | Знания, умения и навыки, сформированные во время самоподготовки | Проверка полученных результатов, рефератов, тестирование |
| Промежуточная аттестация | Знания, умения и навыки, соответствующие изученной дисциплине | Экзамен или зачёт, с учётом результатов текущего контроля, в традиционной форме или компьютерное тестирование |

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Тестовый контроль | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 5 | 8 | 8 | 21 |
| Лабораторные работы | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

- «Отлично» - от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» - от 70 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» - от 61 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

- «Неудовлетворительно» - 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.