МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

УТВЕРЖДАЮ

Директор __________________________ Л. А. Гурьева «___» __________________________ 20 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Электротехника»

Наименование ООП ВО «Электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»

Направленность (профиль): «Электрооборудование и электротехнологии»

Программа подготовки:  бакалавриат

Год начала подготовки: 2022

Форма обучения – очная, заочная

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 23 августа 2017 г. № 813, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

Разработчики __________________________________________________

Зав. кафедрой – д.т.н, профессор  _________________________________Ю. Я. Чукреев

Сыктывкар 202__

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины  «Электротехника» и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель преподавания дисциплины состоит в овладении студентами теоретическими знаниями и практическими навыками в области электротехники и электроники, для повышения уровня компетенции при работе с электрооборудованием и электроустановками. Использование электрических и магнитных явлений для практического применения. Применение любых электрических установок и устройств, использующих электрические, магнитные поля и явления в технологических процессах.

В задачи дисциплины входит изучение:

- теории электрических цепей

- основные законы электрических цепей

- получение синусоидального напряжения и его применение

- магнитного поля и магнитных свойств материалов

- устройство и принцип работы электрических машин

- элементная база современных электронных устройств, современные электронные устройства и их применение

Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Электротехника» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:

- математика,

- физика.

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как:

-релейная защита и автоматика

-передача электрической энергии

-электротехнологии

- ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов:

Таблица 3.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 Способен участвовать в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации по стандартным методикам | ПК-1.1 Участвует в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации по стандартным методикам, выполняет исследования по обоснованию систем электроснабжения различного рода объектов | Знать: основное электрооборудование Уметь Участвует в испытаниях электрооборудования Владеть Способен участвовать в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации по стандартным методикам | Посещение занятий, тестирование, опрос, контрольная работа |
| ПК-2 Способен организовать монтаж, наладку, эксплуатацию энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве | ПК-2.1 Осуществляет эксплуатацию систем электроснабжения, силового и электротехнического оборудования, машин и установок предприятий промышленного, коммунально-бытового и сельскохозяйственного назначения, их монтаж и наладку ПК-2.2 Осуществляет проверку работоспособности и настройку электротехнического оборудования, определяет режимы системы электроснабжения и параметры осветительных, облучательных и электротехнологических установок | Знать: электротехническое оборудование Уметь: Осуществляет эксплуатацию электротехнического оборудования владеть: Осуществляет проверку работоспособности и настройку электротехнического оборудования | Посещение занятий, тестирование, опрос, контрольная работа |

- ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Текущий контроль (для всех форм обучения)

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки усвоения знаний, полученных на лекционных занятиях, практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде тестирования (аудиторная контрольная работа), доклада (реферата) на изученную тему (нескольких тем), по пройденному материалу, в виде контрольной работы – для очной и заочной формы обучения.

Тестирование

Каждый вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и практических работ.  Количество заданий в аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу и практическим занятиям.

- ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

ВАРИАНТ  1

ЗАДАНИЕ  № 1    (выберите один вариант ответа)

Единицей измерения проводимости электрической ветви является…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- Ампер			2)  Сименс

- Ом			4)   Вольт

ЗАДАНИЕ  № 2    (выберите один вариант ответа)

При заданной вольтамперной  характеристике приёмника его сопротивление составит…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)   20 Ом			 2)   100 Ом

3)   20 кОм		 	 4)   10  кОм

ЗАДАНИЕ  № 3    (выберите один вариант ответа)

Если токи в ветвях составляют   I1  =  2A ,  I2  =  10 A ,  то ток    I5   , будет   равен…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)    12 А		 2)     6  А

3)     8  А		 4)     20  А

ЗАДАНИЕ  № 4    (выберите один вариант ответа)

Эквивалентное сопротивление цепи относительно источника ЭДС  составит…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 3 R		 2)    R

3)      6 R		 4)   4 R

ЗАДАНИЕ  № 5    (выберите один вариант ответа)

Выражение для мощности  P,  выделяющейся в нагрузке с сопротивлением R, имеет вид…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- P  =  			     2)        P  =

3)       P  =    			     4)        P  =

ЗАДАНИЕ  № 6      (выберите один вариант ответа)

Статистическое сопротивление нелинейного элемента в точке А определяется выражением…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)     Rстат  =  		                  2)      Rстат  ==  tg α

3)     Rстат  =     =  tg(90 – α)	        4)    Rстат  =  =   tg(180 – α)

ЗАДАНИЕ  № 7    (выберите один вариант ответа)

В выражении для мгновенного значения однофазного синусоидального тока

i (t)  =  Im  sin ( π   +  ψi )          периодом    является…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)        ψi                          2)     i (t)

3)          T                     4)       Im

ЗАДАНИЕ  № 8    (выберите один вариант ответа)

Ёмкостное сопротивление Х С    при   величине С = 100 мкФ  и частоте

f = 50 Гц   равно…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 100  Ом		 2)      31400  Ом

3)      314  Ом		 4)      31,84   Ом

ЗАДАНИЕ  № 9    (выберите один вариант ответа)

Комплексное сопротивление приведённой цепи Z  в алгебраической форме записи при R =  8 Ом,   XL =  7 Ом  ,  ХС   =  13 Ом  составляет…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)        Z   =   8  +  j 6 Ом			2)      Z   =   28   Ом

3)        Z   =   8  -  j 20  Ом			4)      Z   =   8  -  j 6 Ом

ЗАДАНИЕ  № 10    (выберите один вариант ответа)Если  P  и  S  активная и полная мощности пассивной электрической цепи синусоидального тока, то отношение  P  к  S  равно…

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)       cos  φ  +   sin  φ		2)    cos  φ

3)       tg  φ		4)     sin  φ

Доклад (реферат)

Реферат необходимо представить в виде мультимедийной презентации. Текст реферата должен содержать аргументированное изложение темы, а также иметь список используемой литературы.

Примерная тематика рефератов

- Виды электрических нагрузок, показатели графиков нагрузок

- Расчетная нагрузка и определение расхода электроэнергии.

- Виды освещения, выбор напряжения электрических сетей освещения, метод расчета общего освещения.

- Потери напряжения в электрических сетях, потери электрической мощности и электроэнергии (схемы и векторные диаграммы).

- Расчет нагревания и охлаждения проводников, выбор их площади сечения, расчет сетей электрического освещения.

- Защита электрических сетей и установок напряжением до 1000 В.

- Реактивная мощность и ее компенсация (схемы включения источников реактивной мощности)

- Выбор напряжения для внутризаводского распределения электроэнергии, построение схем электроснабжения, выбор мощности трансформаторов.

- Виды схем электроснабжения, их экономическая оценка,

- Конструктивное исполнение воздушной линии, выбор площади сечения проводов и жил кабелей.

- Схемы заземления электроустановок, основные сведения и определения  мер безопасности.

- Защитное заземление, защитное отключение, расчеты заземляющих устройств различных электропотребителей.

- Схемы источников питания и городских сетей. Структурная и принципиальная схеме электроснабжения города.

- Электрооборудование гражданских зданий, план осветительных установок на чертежах, расчет электрических нагрузок, схемы электрических сетей гражданских зданий

- Внутренние электрические сети гражданских зданий. Электроизмерительные приборы, устанавливаемые в электросетях гражданских зданий, заземление и защитное отключение.

- Защита электрооборудования от перенапряжений, испытание изоляции.

- Постоянный ток, элементы электрической цепи, законы для электрических цепей, работа и мощность.

Контрольная работа

Контрольная работа (домашняя) носит описательный характер. Вариант задания выбирается по последней цифре зачетной книжки.

Примерные варианты контрольных работ.

1.  Работа № 1

«Анализ линейной цепи постоянного тока»

Рис. 1.1

1. Расчетное задание

1.1. Рассчитать цепь (рис.1.1), т.е. найти ток и напряжение каждого участка методом контурных токов.

1.2. Составить необходимое число уравнений при решении данной задачи методом непосредственного применения законов Кирхгофа. Путем подстановки токов, полученных  в п.1.1 проверить их выполнение.

1.3. Рассчитать цепь методом узловых потенциалов (метод двух узлов).

1.4. Рассчитать цепь с помощью метода наложения, используя при этом способы преобразования цепи.

1.5. Определить мощность, рассеиваемую в каждом резисторе и отдаваемую каждым источником. Проверить баланс мощности.

1.6. Изобразить схему на формате листа не менее А5 с указанием контуров и направлений их обхода, направлений токов и ЭДС в каждой ветви. Составить таблицу результатов расчета (табл.1.1).

2. Схема и числовые данные

2.1. Схема цепи задана на рис. 1.1.

2.2. Источники ЭДС Е = 13,2 В одинаковые для всех вариантов.

2.3. Сопротивления резисторов =120 Ом,  =100 Ом, = 80 Ом одинаковы для всех вариантов.

2.4. Значение сопротивлений , ,  (Ом) приведены в табл. 1.2.

2.5. Исполнительная схема должна содержать только два источника ЭДС в ветвях, указанных в табл. 1.2. Если в таблице у ЭДС знак «»„ то ее направление на рис. 1.1 нужно изменить на противоположное.

2.6. При выполнении п.1.3. задания следует предварительно упростить схему до двух узлов, используя эквивалентное преобразование «треугольника» в «звезду».

Таблица 1.2

Варианты заданий для анализа цепей постоянного тока

| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I1, мА | I5, мА | I6, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 40 | 90 | E |  |  |  | E |  | -92,479 | 100,63 | 65,494 |
| 2 | 90 | 80 | 50 | E |  | E |  |  |  | 106,03 | 10,932 | -19,625 |
| 3 | 90 | 80 | 50 | E |  |  | E |  |  | 27,264 | -34,903 | -80,475 |
| 4 | 40 | 70 | 60 |  |  |  | E |  | E | 10,074 | 24,997 | 148,86 |
| 5 | 40 | 70 | 60 | E |  | E |  |  |  | 27,982 | -77,23 | -26,489 |
| 6 | 20 | 90 | 80 |  |  |  | E |  | E | -63,651 | 30,294 | 31,655 |
| 7 | 20 | 90 | 80 | E |  |  | E |  |  | 95,647 | -38,463 | 26,55 |
| 8 | 90 | 50 | 80 | E |  |  | E |  |  | -104,75 | 16,869 | -13,208 |
| 9 | 40 | 70 | 60 |  |  |  |  | E | -E | 0,746 | 50,741 | -62,306 |
| 10 | 40 | 60 | 70 | E |  |  | E |  |  | -30,49 | 26,4 | 86,265 |

2. Работа № 2

«Расчет установившихся режимов в линейной цепи

синусоидального тока»

1.1. Содержание работы

I. Для схемы рис. 2.2:

1. Рассчитать токи во всех ветвях схемы, известным Вам методом.

2. Построить топографическую векторную диаграмму напряжений и совмещенную с ней векторную диаграмму токов.

3. Составить баланс активных и реактивных мощностей.

4. Привести на одном графике кривые мгновенных значений для ЭДС – е и тока i для сопротивления Z3.

Указания для студентов

I. Числовые данные параметров схемы приведены в табл. 2.1, частота  в цепи f = 50 Гц.

II. При выполнении п. I.1. сопротивления Z3  (Z5) на схеме рис. 2.2 представляются последовательно соединенными элементами R3 и L3 (R5 и L5), когда С3 = 0 (С5 = 0) и R3 и С3 (R5 и С5), когда L3 = 0 (L5=0).

III. При оформлении данного этапа курсовой работы представить:

1. Электрическую схему заданной цепи с указанием величины сопротивлений и ЭДС, контуров и их обхода, выбранного направления токов.

2. Таблицы с указанием токов, напряжений и мощностей всех элементов схемы. Баланс активных и реактивных мощностей.

3. Построенные в масштабе на листе формата А4 топографические диаграммы напряжений и векторные диаграммы токов.

4. Графики изменения мгновенных значений ЭДС e и тока i3 не менее чем за один период.

Рис. 2.2. Схема цепи

IV. В расчетных схемах использовать только сопротивления и ЭДС, значения которых в табл. 3.3 не равны нулю.

Таблица 2.1

Варианты заданий для анализа цепей синусоидального тока

| № вари-анта | E1, B | E2, B | R1, Ом | R2, Ом | Z3, | R4, Ом | Z5 | R6, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | R3 | L3, мГн | C3, мкФ |  | R5, Ом | L5, мГн | C5, мкФ |  |
|  | 210 | 0 | 0,2 | 4,5 | 4,0 | 20 | 0 | 2,5 | 5,0 | 0 | 200 | 5,5 |
| 2 | 180 | 0 | 0,25 | 4,0 | 6,0 | 40 | 0 | 2,0 | 3,0 | 0 | 400 | 4,0 |
| 3 | 0 | 220 | 4,0 | 0,3 | 5,0 | 0 | 300 | 2,0 | 4,0 | 30 | 0 | 2,5 |
| 4 | 0 | 180 | 2,5 | 0,2 | 5,5 | 0 | 250 | 2,5 | 4,5 | 40 | 0 | 2,0 |
| 5 | 140 | 0 | 0,2 | 3,0 | 4,5 | 20 | 0 | 2,5 | 4,5 | 0 | 400 | 2,0 |
| 6 | 140 | 0 | 0,25 | 4,0 | 6,0 | 40 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 400 | 5,0 |
| 7 | 0 | 130 | 3,5 | 0,3 | 3,5 | 0 | 350 | 4,0 | 6,0 | 25 | 0 | 2,0 |
| № вари-анта | E1, B | E2, B | R1, Ом | R2, Ом | Z3, | R4, Ом | Z5 | R6, Ом |
|  |  |  |  |  | R3 | L3, мГн | C3, мкФ |  | R5, Ом | L5, мГн | C5, мкФ |  |
| 8 | 0 | 120 | 2,5 | 0,2 | 5,0 | 0 | 250 | 3,5 | 5,0 | 40 | 0 | 4,0 |
| 9 | 145 | 0 | 0,2 | 2,5 | 4,0 | 35 | 0 | 6,0 | 3,0 | 0 | 400 | 2,0 |

Таблица 2.2

Результаты расчета цепи синусоидального тока

| № | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |

3.  Работа № 3. Анализ трехфазных цепей

I. Расчетное задание

1.1. Определить линейные и фазные токи несимметричной трехфазной цепи, приемники которой соединены по схеме «звезда» (рис.3.1) и «треугольник» (рис.3.2). Для схемы «звезда» рассмотреть два случая: соединение приемников при наличии нейтрального провода (n) и при его отсутствии (обрыве).

Рис. 3.2

1.2. Произвести проверку правильности решения по законам Кирхгофа.

1.3. На отдельных листах формата А4 начертить заданные схемы (звезда, звезда с нейтральным проводом, треугольник) с указанием величины и характера сопротивлений фаз приемника, положительных направлений токов, напряжений и мощностей всех участков цепи.

1.4. Построить в масштабе для всех заданных схем соединения приемников электроэнергии топографическую диаграмму напряжений и совмещенную с ней векторную диаграмму токов. Графически показать, удовлетворяется ли первый закон Кирхгофа для всех узлов.

1.5. Для всех трех схем соединения приемника определить полную, активную и реактивную мощности источника электроэнергии трехфазной цепи и приемника. Проверить баланс мощностей. Выявить соотношения мощностей для рассмотренных схем соединения приемников.

1.6. Значения линейного напряжения , активного и реактивного сопротивлений элементов рассматриваемых схем приведены в табл. 3.1.

II. Указания для студентов

2.1. Сопротивлением линейных проводов и нейтрального провода пренебречь.

2.2. Сопротивления фаз приемника по схеме «звезда» равны сопротивлениям фаз приемника по схеме «треугольник». Поэтому в табл. 3.1 приведены только их активные и реактивные значения (знак «–» показывает, что сопротивление емкостное).

2.3. Линейные напряжения источника электрической энергии симметричны, т.е. их модули равны между собой Uab =Ubc = Uca и равны Uл, а фазовые углы сдвинуты относительно друг друга на угол 2/3.

2.4. Все расчеты должны быть выполнены в комплексной форме и представлены в виде топографической диаграммы напряжения, совмещенной с векторной диаграммой токов.

Таблица 3.1.

Варианты заданий для анализа трехфазных цепей

| № варианта | Uл, В | Сопротивления фаз, Ом / Линейные токи фаз (модуль и угол) | Нейтраль Ток/напряж. | Акт. мощн. | Реакт. мощ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «а» | «b» | «c» |  |  |  |
| 1. | 220 | 10 | 4 | 4 | -4 | 6 | 8 |  |  |  |
| Звезда-ноль | 11.8 | -21.8 | 22.5 | -75.0 | 12.7 | 66.9 | 26.1 | -33.5 | 4375.47 | -169.68 |
| Звезда | 6.9 | 27.1 | 26.8 | 245.9 | 21.8 | 77.3 | 96.1 | -35.7 | 6202.22 | 1132.83 |
| Треугольник | 29.7 | -39.6 | 31.3 | -76.5 | 57.8 | 121.4 |  | 13126.4 | 13126.4 |
| 2. | 380 | 5 | 5 | 6 | -3 | 8 | 6 |  |  |  |
| Звезда-ноль | 31.0 | -45.0 | 32.7 | -93.4 | 21.9 | 83.1 | 39.8 | -55.4 | 15081.78 | 4492.44 |
| Звезда | 20.7 | -13.5 | 34.9 | 235.6 | 33.6 | 90.7 | 121.9 | -38.8 | 18462.79 | 5253.64 |
| Треугольник | 82.8 | -36.2 | 45.4 | 234.1 | 94.6 | 115.2 |  | 45245.34 | 13477.33 |
| 3. | 220 | 8 | 4 | 5 | -5 | 4 | 6 |  |  |  |
| Звезда-ноль | 14.2 | -26.6 | 18.0 | -75.0 | 17.6 | 63.7 | 26.4 | -17.5 | 4467.69 | 1054.87 |
| Звезда | 3.9 | -15.5 | 26.5 | 258.5 | 27.0 | 86.9 | 92.7 | -4.2 | 6541.47 | 942.71 |
| Треугольник | 39.3 | -47.5 | 23.6 | 263.8 | 57.7 | 114.6 |  | 13403.08 | 3164.62 |
| 4. | 380 | 6 | 8 | 6 | -8 | 5 | 10 |  |  |  |
| Звезда-ноль | 21.9 | -53.1 | 21.9 | -66.9 | 19.6 | 56.6 | 39.0 | -33.2 | 7701.33 | 3850.67 |
| Звезда | 2.5 | 30.0 | 36.5 | 259.9 | 34.9 | 83.1 | 217.8 | -6.7 | 14151.20 | 1588.40 |
| Треугольник | 58.9 | -56.0 | 9.1 | 240.0 | 63.4 | 116.6 |  | 23104.0 | 11552.0 |
| 5. | 220 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | -2 |  |  |  |
| Звезда-ноль | 14.2 | -63.4 | 18.0 | -165.0 | 28.4 | 146.6 | 34.7 | 182.8 | 5646.67 | 1613.33 |
| Звезда | 24.5 | -55.4 | 11.8 | -116.3 | 32.0 | 105.8 | 95.4 | 198.8 | 7214.34 | 3470.19 |
| Треугольник | 71.6 | -13.3 | 43.4 | 191.2 | 36.8 | 137.4 |  | 16940.0 | 4840.0 |
| 6. | 380 | 12 | 8 | 10 | 6 | 4 | -8 |  |  |  |
| Звезда-ноль | 15.2 | -33.7 | 18.8 | -151.0 | 24.5 | 183.4 | 34.1 | 214.0 | 8722.81 | -838.52 |
| Звезда | 27.3 | -20.6 | 9.8 | -92.4 | 31.8 | 142.3 | 187.2 | 208.5 | 13984.13 | -1540.10 |
| Треугольник | 65.5 | 19.4 | 50.4 | 211.4 | 19.2 | 166.4 |  | 26168.42 | -2515.56 |
| 7. | 220 | 8 | 4 | 8 | -8 | 6 | 10 |  |  |  |
| Звезда-ноль | 14.2 | -26.6 | 11.2 | -75.0 | 10.9 | 61.0 | 22.3 | -20.2 | 3333.43 | 984.61 |
| Звезда | 2.8 | -11.0 | 17.3 | 256.8 | 17.4 | 86.0 | 103.3 | -3.7 | 4288.91 | 670.89 |
| Треугольник | 30.3 | -35.0 | 18.7 | 234.6 | 35.5 | 113.3 |  | 10000.29 | 2953.82 |
| 8. | 380 | 14 | 10 | 10 | -6 | 5 | 5 |  |  |  |
| Звезда-ноль | 12.8 | -35.5 | 18.8 | -89.0 | 31.0 | 75.0 | 19.1 | 11.3 | 10629.13 | 4315.93 |
| Звезда | 9.2 | -51.7 | 25.1 | 263.9 | 32.4 | 95.4 | 80.1 | 33.4 | 12760.79 | 2303.61 |
| Треугольник | 64.9 | -56.4 | 26.3 | 258.6 | 85.5 | 111.0 |  | 31887.38 | 12947.79 |
| 9. | 220 | 10 | 6 | 8 | -6 | 6 | 3 |  |  |  |
| Звезда-ноль | 10.9 | -31.0 | 12.7 | -83.1 | 18.9 | 93.4 | 9.7 | 4.0 | 4628.05 | 819.32 |
| Звезда | 8.1 | -35.9 | 15.2 | 267.8 | 20.9 | 106.7 | 33.5 | 14.1 | 5127.01 | 313.10 |
| Треугольник | 46.2 | -36.9 | 18.2 | 251.9 | 54.8 | 124.8 |  | 13884.16 | 2457.96 |
| 10. | 380 | 12 | 10 | 14 | 8 | 6 | -8 |  |  |  |
| Звезда-ноль | 14.0 | -39.8 | 13.6 | -149.7 | 21.9 | 173.1 | 26.3 | 210.2 | 7847.01 | -396.96 |
| Звезда | 23.7 | -28.3 | 7.5 | -103.6 | 26.6 | 135.9 | 161.2 | 207.3 | 11767.95 | 403.20 |
| Треугольник | 59.9 | 10.4 | 39.2 | 204.6 | 23.9 | 166.6 |  | 23541.02 | -1190.89 |

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Табл. 1.2.1 Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля для очной формы обучения

|  | Контролируемые разделы (темы) дисциплины* | Код контролируемого индикатора компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элементы электрических цепей и их характеристики. Сила тока, напряжение, ЭДС, сопротивление, проводимость, мощность электрической цепи. Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощности. Методы преобразования электрических цепей. Методы расчета электрических цепей. Перевод синусоидальных величин в комплексные величины. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 2 | Получение синусоидального напряжения. Синусоидальные электрические величины и их представление. Элементы цепи синусоидального тока. Анализ процессов в цепи с последовательным соединением R, L и C – элементов. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 3 | Схема получения трехфазного напряжения. Основные понятия и определения. Векторные диаграммы фазных и линейных напряжений трехфазных систем. Анализ трехфазной цепи при включении в нее приемников по схеме звезда, по схеме треугольник. Баланс мощности для трехфазных систем. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 4 | Методы расчета нелинейных цепей. Расчет нелинейных цепей постоянного тока. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 5 | Основные величины, характеризующие магнитное поле. Магнитные свойства и характеристики ферромагнитных материалов. Классификация магнитных полей. Закон Ома и полного тока для магнитных цепей. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 6 | Устройство и принцип работы трансформатора. Режимы работы трансформатора. Коэффициент полезного действия трансформатора. Виды трансформаторов. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 7 | Устройство и принцип работы асинхронного двигателя. Асинхронный двигатель с фазным и короткозамкнутым ротором. Рабочие характеристики асинхронных двигателей. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 8 | Элементная база современных электронных устройств. Полупроводниковые диоды. Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. Тиристоры. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 9 | Усилители электрических сигналов. Транзисторные усилители. Усилители мощности. Усилители постоянного тока. Операционные усилители. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 10 | Источники вторичного электропитания. Выпрямители однофазного тока. Трехфазные выпрямители. Сглаживающие фильтры. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |

* Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины

Табл. 1.2.2  Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля для очной формы обучения (тестирование)

| № разделов дисциплин из табл. 5.1 | Контролируемые индикаторы компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | № 1-10 | 9-10 | 8-9 | 6-7 | 6 |
| Сумма баллов *ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) | 6570 | 50-64 | 40-49 | менее 40 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 10 |  |

Табл. 1.2.3  Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля для очной формы обучения (реферат)

- Оценочный лист защиты реферата (доклад с презентацией)

| Критерий оценивания | Оценка, баллы (максимальное количество) |
| --- | --- |
|  | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
| Содержание | тема полностью раскрыта, материал презентации представлен логично, последовательно. Указаны цели, задачи, выводы (70) | тема не полностью раскрыта, имеются недостатки в логичности представленных слайдов. Указаны цели, задачи, выводы (60) | Тема раскрыта фрагментарно, нарушена связь представленных на слайдах материалов. Отсутствуют цели, задачи, выводы (50) |
| Оформление слайдов/Графика | Единый стиль оформления слайдов. Текст визуально привлекателен и читаем. Использованы графические компоненты (схемы, карты, таблицы) (25) | Прослеживается единый стиль оформления слайдов. Изображения информативны, но не поддерживают план презентации. Не всегда использованы графические материалы либо они не информативны (20) | Нарушен стиль оформления, не использованы графические материалы (15) |
| соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил оформления текста. Наличие ошибок | Все правила соблюдены. Допустима одна ошибка (5) | В оформлении текста присутствуют недостатки. Две – три ошибки (4) | Допустимы четыре ошибки (3) |
| дополнительно | творческий, оригинальный подход к созданию презентации (5) |
|  | Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) (5) |

Табл. 1.2.4 Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля для заочной формы обучения

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины* | Код контролируемого индикатора компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элементы электрических цепей и их характеристики. Сила тока, напряжение, ЭДС, сопротивление, проводимость, мощность электрической цепи. Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощности. Методы преобразования электрических цепей. Методы расчета электрических цепей. Перевод синусоидальных величин в комплексные величины. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 2 | Получение синусоидального напряжения. Синусоидальные электрические величины и их представление. Элементы цепи синусоидального тока. Анализ процессов в цепи с последовательным соединением R, L и C – элементов. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 3 | Схема получения трехфазного напряжения. Основные понятия и определения. Векторные диаграммы фазных и линейных напряжений трехфазных систем. Анализ трехфазной цепи при включении в нее приемников по схеме звезда, по схеме треугольник. Баланс мощности для трехфазных систем. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 4 | Методы расчета нелинейных цепей. Расчет нелинейных цепей постоянного тока. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 5 | Основные величины, характеризующие магнитное поле. Магнитные свойства и характеристики ферромагнитных материалов. Классификация магнитных полей. Закон Ома и полного тока для магнитных цепей. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 6 | Устройство и принцип работы трансформатора. Режимы работы трансформатора. Коэффициент полезного действия трансформатора. Виды трансформаторов. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 7 | Устройство и принцип работы асинхронного двигателя. Асинхронный двигатель с фазным и короткозамкнутым ротором. Рабочие характеристики асинхронных двигателей. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 8 | Элементная база современных электронных устройств. Полупроводниковые диоды. Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. Тиристоры. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 9 | Усилители электрических сигналов. Транзисторные усилители. Усилители мощности. Усилители постоянного тока. Операционные усилители. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 10 | Источники вторичного электропитания. Выпрямители однофазного тока. Трехфазные выпрямители. Сглаживающие фильтры. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |

* Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины

Табл. 1.2.5 Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля для заочной формы обучения (контрольная работа)

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 60-70 | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов |
| 50-60 | Ответ полный, аргументированный точный в результате дополнительных вопросов |
| 40-50 | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности |
| Менее 40 (с правом повторной пересдачи) | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за контрольную работу, если:

- при подготовке и написании работы студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

Промежуточный контроль (для всех форм обучения)

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре. Табл. 1.2.6 – 1.2.7

Перечень тем учебной программы для подготовки к зачету

- Элементы электрической цепи постоянного тока. Условные обозначения, схема замещения. Понятие ветви, узла, контура, независимого контура.

- Электродвижущая сила, электрический ток и напряжение. Потенциал и разность потенциалов. Электрическое сопротивление и проводимость.

- Понятие внутреннего сопротивления источника. Законы Ома для участка и для контура электрической цепи.

- Режимы работы электрической цепи.

- Источники электрической энергии и их внешние характеристики.

- Энергия и мощность в цепи постоянного тока. Единицы измерения. Расчетные формулы. Баланс мощностей электрической цепи.

- Законы Ома и Кирхгофа. Их применение для расчета сложных электрических цепей.

- Преобразование последовательно и параллельно соединенных элементов. Преобразование  «треугольника» в «звезду» и обратно. Их применение для расчета электрических цепей.

- Методы расчета электрических цепей. Метод преобразования (свертывания) цепи.

- Переменный ток, получение синусоидальной ЭДС основные величины характеризующие синусоидальные функции. Определение действующего и среднего значений тока, ЭДС и напряжения.

- Формы представления синусоидальных величин при расчете цепей переменного тока. Аналитическое представление, его связь с комплексной формой.  Представление в векторной форме и ее связь с другими формами.

- Основные элементы и параметры электрических цепей переменного тока. Резистивный элемент, катушка индуктивности, явление самоиндукции, конденсатор (емкость).  Закон электромагнитной индукции.

- Законы Ома и Кирхгофа для цепи переменного тока для мгновенных значений и в комплексной форме. Активное, реактивное и полное сопротивление последовательной цепи переменного тока. Определение модуля и аргумента.

- Проводимость цепи переменного тока. Модуль и аргумент комплексной проводимости. Треугольник проводимости.

- Мощность цепи переменного тока. Активная, реактивная и полная мощность. Треугольник мощностей. Коэффициент мощности. Измерение активной мощности.

- Резонанс в электрических цепях переменного тока. Условия его возникновения. Резонанс напряжений, его характерные особенности. Частотные характеристики, резонансная частота.

- Трехфазные цепи переменного тока. Их преимущества.  Принцип генерирования трехфазного тока. Векторная диаграмма напряжений трехфазного генератора.

- Трехфазные цепи переменного тока. Способы представления эдс, напряжений и токов в трехфазной системе.

- Основные величины, характеризующие электростатическое поле. Характеристики веществ, находящихся  в электрическом поле.

- Магнитное поле. Энергия магнитного поля. Механические силы в магнитном поле.

- Гистерезис.

- Закон Ома для магнитных цепей.

- Закон полного тока для магнитных цепей.

- Устройство, принцип действия и назначение трансформаторов.

- Опыт холостого тока и короткого замыкания трансформатора.

- Коэффициент полезного действия трансформатора и его энергетические потери.

- Назначение, принцип действия и устройство асинхронного двигателя.

- Рабочие характеристики АД.

- Пуск и регулирование частоты вращения АД.

- Элементная база электронных устройств, виды диодов и транзисторов.

- Биполярный транзистор и его устройство, принц2ип работы.

- Принцип работы транзисторного усилителя.

- Усилителя мощности, усилителя тока, операционные усилители.

- Принцип работы выпрямителя, их виды.

Табл. 1. 2.6 Паспорт фонда оценочных средств промежуточного контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины* | Код контролируемого индикатора компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элементы электрических цепей и их характеристики. Сила тока, напряжение, ЭДС, сопротивление, проводимость, мощность электрической цепи. Законы Ома и Кирхгофа. Баланс мощности. Методы преобразования электрических цепей. Методы расчета электрических цепей. Перевод синусоидальных величин в комплексные величины. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 2 | Получение синусоидального напряжения. Синусоидальные электрические величины и их представление. Элементы цепи синусоидального тока. Анализ процессов в цепи с последовательным соединением R, L и C – элементов. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 3 | Схема получения трехфазного напряжения. Основные понятия и определения. Векторные диаграммы фазных и линейных напряжений трехфазных систем. Анализ трехфазной цепи при включении в нее приемников по схеме звезда, по схеме треугольник. Баланс мощности для трехфазных систем. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 4 | Методы расчета нелинейных цепей. Расчет нелинейных цепей постоянного тока. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 5 | Основные величины, характеризующие магнитное поле. Магнитные свойства и характеристики ферромагнитных материалов. Классификация магнитных полей. Закон Ома и полного тока для магнитных цепей. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 6 | Устройство и принцип работы трансформатора. Режимы работы трансформатора. Коэффициент полезного действия трансформатора. Виды трансформаторов. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 7 | Устройство и принцип работы асинхронного двигателя. Асинхронный двигатель с фазным и короткозамкнутым ротором. Рабочие характеристики асинхронных двигателей. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 8 | Элементная база современных электронных устройств. Полупроводниковые диоды. Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. Тиристоры. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 9 | Усилители электрических сигналов. Транзисторные усилители. Усилители мощности. Усилители постоянного тока. Операционные усилители. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |
| 10 | Источники вторичного электропитания. Выпрямители однофазного тока. Трехфазные выпрямители. Сглаживающие фильтры. | ПК-1.1, 2.1, 2.2 | Опрос, тест, зачет |

* Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины

Табл. 1.2.7  Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля (зачет)

| Сумма баллов ПК *ПК – промежуточный контроль (зачет, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет, если:

- при подготовке к зачету студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 5 | 5 | 10 |
| Подготовка доклада (реферата) | 5 | 5 | 10 |
| Выполнение контрольных работ | 5 | 5 | 10 |
| Тестовый контроль | 5 | 5 | 10 |
| Работа на практических занятиях | 10 | 10 | 20 |
| Компонент своевременности | 5 | 5 | 10 |
| Итого максимум за период: | 35 | 35 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) | - | - | 30 |
| Нарастающим итогом | 35 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет ) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |