МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

УТВЕРЖДАЮ

Директор __________________________ Л. А. Гурьева «___» __________________________ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

Наименование ООП ВО «Промышленная теплоэнергетика»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Промышленная теплоэнергетика»

Программа подготовки: бакалавриат

Год начала подготовки: 2020

Форма обучения – очная, заочная

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

Сыктывкар 2020

Оглавление

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОС	4

3 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП	4

4 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	5

5 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП	6

5.1 Текущий контроль	6

5.2 Промежуточный контроль	13

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ	14

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОС

Цель: установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиль «Промышленная теплоэнергетика».

Задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных дисциплиной;

- контроль и оценка степени освоения общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных дисциплиной;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

Дисциплина «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха», относится к вариативной части учебного плана дисциплины по выбору.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:

- Физика;

- Основы законодательства в теплоэнергетике;

- Энергосбережение в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии;

- Основы трансформации теплоты.

Изучение дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности: Производственно-технологические |
| разработка схем размещения ОПД и их систем; разработка правил технологической дисциплины при обслуживании ОПД; контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергоресурсов на ОПД; | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-1 Способен к разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства | ПК1.1 Участвует в разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства ПК-1.2 Соблюдает правила технологической дисциплины при эксплуатации объектов профессиональной деятельности |

4 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Перечень оценочных средств, используемых для текущей аттестации студентов по дисциплине «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха».

| № | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тесты | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося | Фонд тестовых заданий |
| 2 | Решение задач | Задачи и задания могут быть: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела (темы) дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. | Комплект разноуровневых задач и заданий |
| 3 | Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу дисциплины | Тематика контрольных заданий |

5 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

5.1 Текущий контроль

Вид: тестовый контроль и практические задания по пройденному материалу.

Контролируемые компетенции: ПК–1.

5.1.1 Пример тестового задания

1. Служит для создания в помещениях нормального теплового режима, обеспечения заданной температуры воздуха в помещениях в холодное время года

а) система кондиционирования воздуха

б) система отопления

в) система вентиляции

2. Вид центрального отопления, при котором теплоносителем служит пар, поступающий в систему отопления от сети централизованного теплоснабжения или от парового котла, находящегося в отапливаемом здании или рядом с ним

а) водяное

б) воздушное

в) паровое

г) панельное

3. Отношение массы водяного пара к объему влажного воздуха

а) абсолютная влажность

б) относительная влажность

в) влагосодержание

4. Количество теплоты, которое нужно затратить для того, чтобы нагреть на один градус 1 кг сухой части  влажного воздуха и приходящееся на его долю количество водяных паров

а) удельное теплосодержание

б) удельная объемная теплоемкость

в) удельная массовая теплоемкость

- Подача воздуха, которая осуществляется в больших объемах в одной или нескольких точках рабочего зала через специальные насадки круглой  или прямоугольной формы, размещаемые в верхней зоне помещения

а) активная

б) пассивная

в) нижняя

г) веерная

д) сосредоточенная (бесканальная)

- Предназначены для нагревания воздуха в системах вентиляции, отопления или кондиционирования воздуха

а) вентиляторы

б) воздуховоды

в) воздухонагреватели

- Вентиляторы, которые получили наибольшее распространение, потому что могут создавать значительные напоры и перемещать большое количество воздуха. Эти вентиляторы втягивают воздух параллельно своей оси и выталкивают его перпендикулярно все той же оси

а) радиальные (центробежные)

б) осевые

в) крышные

- Система отопления, в которой генератор тепла обслуживает ряд помещений отапливаемого здания

а) районная

б) центральная

в) местная

- Участки помещений, отгороженные от остального помещения передвижными перегородками высотой 2-2,5 м, в которые нагнетается воздух с пониженной температурой

а) воздушные оазисы

б) воздушные души

в) воздушные завесы

10. Если удаление воздуха производится равномерно по всей площади зала через многочисленные отверстия в вытяжных каналах, то оно называется…

а) верхнее

б) рассредоточенное

в) сосредоточенное

г) нижнее

11. Изготавливают из ткани в виде рукавов цилиндрической формы, могут быть всасывающего и напорного действия

а) пылеосадочные камеры

б) сетчатые фильтры

в) тканевые рукавные фильтры

г) масляные фильтры

12. Системы кондиционирования воздуха, которые используются  в общественных, административных и жилых зданиях для создания воздушной среды, наиболее благоприятной  для труда и отдыха

а) промышленные

б) технологические

в) комфортные

13. Системы кондиционирования воздуха, которые применяются для обслуживания нескольких помещений или несколько зон в одном помещении

а) однозональные

б) многозональные

в) центральные

14. Холодильные машины, которые получили наибольшее распространение и в их состав входят: испаритель, конденсатор и применяются компрессоры различных типов

а) абсорбционные

б) парокомпрессорные

в) пароэжекторные

15. Совокупность установок, служащих для перемещения сыпучих материалов с помощью воздуха

а) пневмотранспортные установки

б) вентиляционные установки

в) производственный транспорт

16. Комплекс устройств, способствующих удалению из помещений вредных выделений и снабжению помещений чистым воздухом с целью поддержания в них состояния воздуха, отвечающего требованиям санитарных норм

а) система кондиционирования воздуха

б) система отопления

в) система вентиляции

17. Вид центрального отопления, при котором тепло в отапливаемое помещение передается от нагреваемых плоских поверхностей отопительных панелей, располагаемых в стенах и перегородках

а) водяное

б) воздушное

в) паровое

г) панельное

18. Отношение концентрации водяного пара ненасыщенного воздуха к концентрации водяного пара насыщенного воздуха при одинаковых температурах и давлениях

а) абсолютная влажность

б) относительная влажность

в) влагосодержание

19. Количество теплоты, которое нужно затратить для того, чтобы нагреть на один градус 1 м³ влажного воздуха

а) удельное теплосодержание

б) удельная объемная теплоемкость

в) удельная массовая теплоемкость

20. Подача воздуха, при которой воздух подается разветвленной сетью подпольных каналов и выпускается через тумбочки, приставленные к стенам или колонам

а) активная

б) пассивная

в) нижняя

г) веерная

д) сосредоточенная (бесканальная)

21. Лопаточные воздуходувные машины, предназначенные для перемещения воздушного потока и создающие давление до 12 к Па

а) вентиляторы

б) воздуховоды

в) воздухонагреватели

22. Вентиляторы, которые применяют для обеспечения аварийной вентиляции или в тех случаях, когда необходимо переместить большие объемы воздуха на небольшое расстояние. В этих вентиляторах вход и выход воздуха осуществляется в направлении, параллельном оси вентилятора

а) радиальные (центробежные)

б) осевые

в) крышные

23. Система отопления, при которой генератор тепла снабжает теплом группу зданий

а) районная

б) центральная

в) местная

24. Создают воздушные перегородки или изменяют направление потоков воздуха

а) воздушные оазисы

б) воздушные души

в) воздушные завесы

25. Если удаление воздуха производится через напольные решетки в подпольных каналах, то оно называется…

а) верхнее

б) рассредоточенное

в) сосредоточенное

г) нижнее

26. Представляют собой достаточно объемные помещения, в которых частицы пыли осаждаются под действием силы тяжести

а) пылеосадочные камеры

б) сетчатые фильтры

в) тканевые рукавные фильтры

г) масляные фильтры

27. Системы кондиционирования воздуха, которые используются  в производственных помещениях для создания воздушной среды, наиболее благоприятной  для технологического процесса

а) промышленные

б) технологические

в) комфортные

28. Система кондиционирования воздуха, которая имеет в своем составе весь комплекс оборудования, позволяющий провести необходимую обработку воздуха и для работы СКВ необходимо подать только электричество

а) неавтономные

б) центральные

в) автономные

29. Холодильные машины, которые потребляют не механическую, а тепловую энергию и их работа основана на применении смеси двух жидкостей с резко отличающейся температурой кипения

а) абсорбционные

б) парокомпрессорные

в) пароэжекторные

30. Способ распределения и подачи приточного воздуха и способ удаления отработанного, загрязненного воздуха называется…

а) организацией воздухораспределения

б) организацией вентиляции

в) организацией воздухообмена

31. Комплекс устройств и технических средств, служащих для приготовления воздуха с заданными параметрами и поддерживания в производственном помещении оптимального  или заданного состояния воздушной среды (независимо от изменений внешних и внутренних факторов)

а) система кондиционирования воздуха

б) система отопления

в) система вентиляции

32. Вид центрального отопления, при котором тепло в отапливаемые помещения передается горячей водой через установленные в них отопительные приборы

а) водяное

б) воздушное

в) паровое

г) панельное

33. Количество водяного пара, приходящегося на 1 кг сухой части влажного воздуха

а) абсолютная влажность

б) относительная влажность

в) влагосодержание

34. Количество тепла во влажном воздухе, приходящегося на единицу массы сухой части воздуха

а) удельное теплосодержание

б) удельная объемная теплоемкость

в) удельная массовая теплоемкость

35. Подача воздуха, при которой воздух выходит через отверстия в нижней стенке потолочного воздухопровода

а) активная

б) пассивная

в) нижняя

г) веерная

д) сосредоточенная (бесканальная)

36. Предназначены для подачи или удаления воздуха, а также его распределения в вентилируемом помещении

а) вентиляторы

б) воздуховоды

в) воздухонагреватели

37. Вентиляторы, которые применяют в одноэтажных зданиях и их конструкция специально приспособлена для установки их на кровле зданий с помощью типовых сборных железобетонных станов

а) радиальные (центробежные)

б) осевые

в) крышные

38. Система отопления, в которой генератор тепла обслуживает одно помещение

а) районная

б) центральная

в) местная

39. Сосредоточенный приток воздуха с повышенной скоростью к постоянным рабочим местам, который должен снижать в их зоне температуру окружающего воздуха и обдувать рабочих, подвергшихся интенсивному тепловому облучению

а) воздушные оазисы

б) воздушные души

в) воздушные завесы

40. Если удаление воздуха производится в нескольких точках зала, обычно через вытяжные шахты, то оно называется…

а) верхнее

б) рассредоточенное

в) сосредоточенное

г) нижнее

41. Представляют собой стальную рамку, обтянутую сеткой с числом отверстий от 25 до 100 на 1 см² и используется для сухой очистки воздуха

а) пылеосадочные камеры

б) сетчатые фильтры

в) тканевые рукавные фильтры

г) масляные фильтры

42. Системы кондиционирования воздуха, которые применяют для обслуживания одного или нескольких помещений без разделения их на зоны

а) однозональные

б) многозональные

в) центральные

43. Системы кондиционирования воздуха, которые не имеют встроенных агрегатов, являющихся источником тепла и холода

а) неавтономные

б) центральные

в) автономные

44. Холодильные машины, для работы которой обязательным условием является наличие значительного количества водяного пара

а) абсорбционные

б) парокомпрессорные

в) пароэжекторные

45. Применяются для дополнительного увлажнения воздуха непосредственно в производственных помещениях, после увлажнения его в камерах орошения кондиционеров

а) системы воздухообмена

б) системы дополнительного увлажнения воздуха

в) системы вентиляции

5.1.2 Пример практического задания

Задача 1

Рассчитать центробежный (радиальный) или осевой вентилятор, в зависимости от полученного коэффициента быстроходности, вычертить в масштабе его аэродинамическую схему и параллелограмм скоростей на входе и выходе рабочего колеса.

Задано: 1) производительность   - L = 1,3 м3/ч;

2) давление – P = 1000 Па;

3) частота вращения  - n = 900 об/мин;

4) плотность воздуха  - ρ = 1,2 кг/м3.

При решении задачи выполнить следующее:

1. Определить - основные размеры колеса, диаметр входного отверстия, размер выхлопного отверстия, число лопаток, углы β  и z – количество лопаток колеса.

2. По определенным размерам и углам вычертить в двух проекциях схему вентилятора в масштабе 1:5 - 1:2, с указанием величин основных размеров и углов.

3. Определить скорости на входе и выходе колеса и построить по ним параллелограммы скоростей в удобном масштабе, непосредственно на чертеже колеса или отдельно.

4. Проверить давление рассчитанного вентилятора по уравнению Л. Эйлера, составленного на основании параллелограммов скоростей.

5. Определить величины потребляемой и установочной мощности вентилятора, выбрать род привода и подобрать электродвигатель.

Задача 2

Рассчитать центробежный (радиальный) или осевой вентилятор, в зависимости от полученного коэффициента быстроходности, вычертить в масштабе его аэродинамическую схему и параллелограмм скоростей на входе и выходе рабочего колеса.

Задано: 1) производительность   - L = 1,5 м3/ч;

2) давление – P = 1100 Па;

3) частота вращения  - n = 1000 об/мин;

4) плотность воздуха  - ρ = 1,4 кг/м3.

При решении задачи выполнить следующее:

1. Определить - основные размеры колеса, диаметр входного отверстия, размер выхлопного отверстия, число лопаток, углы β  и z – количество лопаток колеса.

2. По определенным размерам и углам вычертить в двух проекциях схему вентилятора в масштабе 1:5 - 1:2, с указанием величин основных размеров и углов.

3. Определить скорости на входе и выходе колеса и построить по ним параллелограммы скоростей в удобном масштабе, непосредственно на чертеже колеса или отдельно.

4. Проверить давление рассчитанного вентилятора по уравнению Л. Эйлера, составленного на основании параллелограммов скоростей.

5. Определить величины потребляемой и установочной мощности вентилятора, выбрать род привода и подобрать электродвигатель.

5.2 Промежуточный контроль

Вид: зачет.

Система оценки: «зачет», «не зачет».

Контролируемые компетенции: ПК–1.

    - Перечень вопросов для подготовки к зачету

- Основные задачи отопления, вентиляции и кондиционирования.

- Основные нормативные документами по отоплению, вентиляции и кондиционированию: ГОСТы, СНиПы, СанПиНы.

- Основы строительной теплотехники. Параметры микроклимата в помещениях. Условия комфортности. Факторы, влияющие на условия комфортности.

- Расчетные параметры наружного воздуха. Расчетные параметры внутреннего воздуха.

- Тепловой и влажностный  балансы помещений.

- Расчет потерь через ограждающие конструкции.

- Дополнительный расход теплоты на нагрев наружного воздуха связанного с инфильтрацией, с поступлением охлажденных материалов и транспорта.

- Тепловыделения в производственных, жилых, общественных и административно-бытовых помещениях. Тепло, поступающее с солнечной радиацией.

- Тепловой баланс для холодного и теплого периодов.

- Выделения влаги в помещениях. Влажностный баланс помещений.

- Центральные и местные системы отопления. Классификация, технико-экономические показатели центральных и местных систем отопления.

- Достоинства и недостатки систем отопления.

- Гравитационные и насосные системы водяного отопления. Расчет водяных систем отопления.

- Паровые системы  отопления высокого и низкого давления и их расчет. Воздушные системы отопления и их расчет.

- Элементы оборудования центральных отопительных систем (нагревательные приборы, расширительные сосуды и др.).

- Расчет и подбор современных отопительных приборов.

- Возможности использования солнечной энергии, других возобновляемых источников для отопления индивидуальных зданий.

- Системы вентиляции промышленных зданий и помещений. Классификация систем вентиляции.

- Влияние вредных выделений на физиологию и самочувствие персонала и на технологию. Методы борьбы с вредными выделениями.

- Нормы и расчет необходимого воздухообмена в производственных и служебных помещениях.

- Определение воздухообмена по количеству вредных выделений в помещениях, расчет воздухообмена. Расчет естественной вентиляции.

- Общая и местная механическая вентиляция и аэрация.

- Оборудование приточно-вытяжных систем вентиляции.

- Расчет и подбор калориферов и компоновочные решения для принудительной вентиляции. Аэродинамический расчет центральных и местных систем вентиляции, подбор вентиляторов.

- Установки центрального кондиционирования воздуха. Принцип действия, классификация, область применения систем кондиционирования воздуха.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

«Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

«Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

«Положением о проведении экзаменов и зачетов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учетом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

«Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Доступ к положениям: сайт СЛИ/ Студенту/ Учебно-методическое управление.

Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Решение задач |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

| Баллы на дату контрольной точки | Оценка |
| --- | --- |
| 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 5 |
| От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 4 |
| От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 3 |
| < 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 2 |

Критерии оценки знаний по видам оценочных средств

| Наименование оценочного средства | критерии | балл |
| --- | --- | --- |
| Решение задач | Студент правильно выполнил все предложенные задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано изложил свое решение | 10 |
|  | Студент в основном правильно решил все предложенные задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано изложил решение | 8-9 |
|  | Студент в основном решил предложенные задания, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал решение | 3-7 |
|  | Студент не решил больше половины предложенных заданий | – |
| Контрольные работы на практических занятиях | Студент показал прочные знания по основным положениям темы учебной дисциплины, умение самостоятельно отобрать материал, правильно его скомпоновать, четко и структурировано дать информацию в письменном виде. | 20-27 |
|  | Студент показал хорошие знания по основным положениям темы учебной дисциплины, умение самостоятельно выбрать учебный материал по теме, хорошая ориентация в рекомендованных литературных источниках | 14-19 |
|  | Студент показал знание по основным положениям темы учебной дисциплины, умение частично решить практическую задачу при самостоятельной работе по библиографическим источникам | 8-13 |
|  | При выполнении контрольной работы выявились существенные пробелы в знаниях студента по основным положениям темы учебной дисциплины, неумение правильно выбрать материал, неумение его структурировать. | 3-7 |
| Тесты | Выставляется студенту если 90-100 % тестовых вопросов выполнено правильно | 12 |
|  | Выставляется студенту если 85- 89% тестовых вопросов выполнено правильно | 11 |
|  | Выставляется студенту если75-84% тестовых вопросов выполнено правильно | 10 |
|  | Выставляется студенту если70-74% тестовых вопросов выполнено правильно | 9 |
|  | Выставляется студенту если 65-69 % тестовых вопросов выполнено правильно | 8 |
|  | Выставляется студенту если 60 – 64% тестовых заданий выполнено правильно | 5 |
|  | При ответе студента менее чем на 60% вопросов, тестовое задание не засчитывается и у студента образуется долг, который должен быть ликвидирован в течение семестра или на зачетной неделе | - |

Критерии оценки знаний студента на зачете по дисциплине «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

| Критерии в соответствии с компетенциями | Баллы |
| --- | --- |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать нормативные акты, справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов расчетов | 25-30 |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной нормативной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты расчетов | 17-24 |
| Студент показал знание основных положений учебной дисциплины, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованной нормативной и справочной литературой | 16 |
| При ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины | – |

Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля, и выставляется в соответствии со следующей шкалой.

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Примечание

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет, если:

- при подготовке к зачету/экзамену студент не использовал дополнительной литературы;

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения;

- отсутствует своя точка зрения на проблему;

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки;

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.